國立中央大學

理學院

機械工廠

鋸床操作標準說明書

文件編號：

版    次：

制定單位：理學院機械工廠

作    者： 周瑞星

制訂日期：

核    准：

生效日期：

| 物品名稱：鋸床 財產編號： | 保管人：周瑞星 代理人： |
| --- | --- |
| 操作說明： 將工件夾於虎鉗內太長的工件應使用地面承架。 放低鋸架貼緊工件校正鋸切位置。 鋸切長度應裕留1.5mm以補償鋸帶偏移。 收緊虎鉗。 按下電源開關。 將鋸架略微舉起鬆開棘輪柄慢慢放下鋸架至與工件接觸為止。 當鋸斷時鋸床會自動停止。 機台清潔。 | 注意事項： 使用鋸床之前，應先充分了解該鋸床之操作程序。 注意工件是否確實夾持緊固。 鋸切前應先檢查潤滑油，倘不足應隨即添加。 鋸切完工停機後，應將刀臂升起，關閉電源開關並將床台清理乾淨。 鋸切未停止前切勿做安裝量度或移除工件等工作。 留意長工件兩端以免被碰撞。 當夾持短工件時，可在虎鉗另一端放置同一厚度的 隔塊，以免虎鉗夾緊時發生歪扭。 鋸切薄工件時，將工件平放在虎鉗內夾持，以防鋸齒破損。 當鋸架施加額外重力時，應特別小心鋸條與工件垂直狀況。 |